# Inhaltverzeichnis

I.	Inhaltverzeichnis	I–0

II.	Vorwort	II–1

III.	Einleitung	III–2

3.1	Definition und Klassifizierung oszillierender chemischer Systeme	III–2

3.2	Grundvoraussetzungen für das Auftreten oszillierenden Verhaltens	III–3

IV.	Theorie der Belousov-Zhabotinskii-Reaktion	IV–5

4.1	Die BZR als Beispiel einer oszillierenden Reaktion	IV–5

4.2	Der chemische Mechanismus der BZR	IV–5

4.3	Mathematische Modellierung und Simulation des BZ-Systems	IV–8

4.3.1	Das Lotka-Volterra-Modell	IV–8

4.3.2	Der Brüsselator	IV–9

4.3.3	Der Oregonator	IV–10

4.3.4	Computerunterstützte Modellierung der BZR	IV–11

V.	Experimenteller Teil:  Untersuchung der Einflussfaktoren der BZR	V–11

5.1	Versuche	V–11

5.1.1	Messverfahren und Versuchsdurchführung	V–11

5.1.2	Konzentration des Bromids	V–12

5.1.3	Temperatur	V–13

5.1.4	pH-Wert	V–13

5.1.5	Ionenmilleu	V–14

5.1.6	Licht	V–15

5.2	Diskussion der Ergebnisse	V–16

VI.	Anhang	VI–17

6.1	Quellenverzeichnis	VI–17

6.2	Abbildungen	VI–20

6.3	Messreihen	VI–25

6.4	Zur Geschichte oszillierender Reaktionen	VI–28

# Vorwort

In Jahrgangsstufe 12 wurden verschiedene Reaktionsordnungen der organischen Chemie behandelt. Dabei stellten wir fest, dass es sich bei allen im Unterricht besprochenen Reaktionen um solche mit konstanten Halbwertszeiten, also einem Geschwindigkeitsgesetzt der Form v=kc, handelte. Außer der chemischen Reaktionskinetik wurde im Rahmen dieser Unterrichtsreihe die Thermodynamik chemischer Reaktionen wiederholt und besonders auf die Energetik säurekatalysierter organischer Reaktionen eingegangen. Dabei faszinierte mich die Tatsache, dass es trotz des höheren Enthalpieniveaus zur Ausbildung eines Zwischenproduktes, z.B. einem Carbokation, kommt.

Für mich hat sich daraus die Frage ergeben, ob nicht bei komplexen Reaktionsfolgen verschiedene Zwischenprodukte auftreten können, deren Stabilisationsmöglichkeiten nicht konstant sind, weil sie von den jeweils anderen Reaktionsfolgen beeinflusst werden. Da im Fach Physik kurz zuvor mechanische Oszillatoren behandelt worden waren, stellte ich mir eine Art „Rücktreibende“ chemische Kraft vor, also eine Destabilisierung des Zwischenproduktes bzw. eine Stabilisierung eines anderen Zwischenproduktes durch die Produkte der Folgereaktion. Eine Internetrecherche ergab, dass es offenbar tatsächlich zu Oszillationen im chemischen Medium kommen kann, wenn sie auch von  den mechanischen stark unterscheiden.

Für meine Facharbeit schlug ich diese Fragestellung und einige andere vor. Das Thema „Oszillierende Reaktionen“ wählte ich schließlich nach einem Beratungsgespräch meinem Fachlehrer aus, da es für eine experimentelle Untersuchung, die im Rahmen einer Facharbeit im Fach Chemie erfolgen soll, am geeignetsten schien. Das Thema favorisierte ich außerdem deshalb, weil sich schon nach kurzer Recherche herausstellte, dass das Thema von interdisziplinärem Interesse war und ich deshalb die Möglichkeit sah, mich auch mit den physikalischen Phänomenen bei komplexen Systemen näher zu beschäftigen.

In meiner Facharbeit ging es mir vor allem um den Zusammenhang zwischen theoretischer Hypothesenbildung bis hin zu einer Simulation des Verhaltens eines Systems und dem tatsächlichen Experimentellen Befund. Dabei ging es mir vor allem darum zu zeigen, dass die Vorhersagbarkeit des Verhaltens komplexer Systeme begrenzt ist.

# Einleitung

## Definition und Klassifizierung oszillierender chemischer Systeme

Unter einer Oszillation versteht man ein stetiges Hin- und Herpendeln eines Systems zwischen verschiedenen Zuständen. Systeme, die typischer Weise oszillierendes Verhalten zeigen, treten sehr häufig in der Physik (Feder- und Fadenpendel), aber auch auf dem Gebiet der Ökonomie (Angebot- und Nachfragezyklen), der Ökologie (Räuber-Beute-Oszillationen) und sogar der Psychologie (Manische Depressivität) auf. Auch in chemischen Systemen können Oszillationsphänomene, d.h. Konzentrationsschwankungen der beteiligten Stoffe,  auftreten.

Bei allen chemischen Oszillationserscheinungen bleibt dabei allerdings stets der Grundsatz gültig, dass das Reaktionssystem dem thermodynamischen Gleichgewicht zustrebt (∆G→0), d.h. die Oszillationen in einem abgeschlossenen System immer gedämpft sind (13).

Grundsätzlich lassen sich chemische Oszillationen als heterogen oder homogen klassifizieren (3). Heterogen Oszillationsreaktionen sind stets an das vorliegen von Phasengrenzflächen und Diffusionsvorgänge gebunden. Solche heterogenen Oszillationserscheinungen prägen sich in der Regel räumlich aus (z.B. Liesegangsche Ringe). Bei heterogenen Oszillationen werden die Konzentrationsschwankungen dadurch bedingt, dass Stoffe sich schneller in einer anderen Phase lösen als sie in ihr diffundieren (4), sodass es in einiger Entfernung der Phasengrenzfläche zu einer Überschreitung der zur Fällung des Stoffes kritischen Konzentration kommt, der Stoff infolgedessen ausgefällt wird, bis die kritische Stoffmenge wieder unterschritten ist und die Diffusion erneut einsetzt.

Davon zu unterscheiden sind chemische Oszillationen in homogener Phase. In gewöhnlichen homogenen Reaktionssystemen nimmt die Konzentration der Edukte monoton ab, während die der Produkte monoton zunimmt, bis die Gleichgewichtsbedingungen erreicht sind. Mögliche Intermediärverbindugen können während des Reaktionsverlaufes ein Minimum, ein Maximum oder einen stationären Zustand erreichen (15). Anders verhalten sich oszillierende Systeme. Hier nehmen Edukte zwar ebenfalls ab und Produkte zu, jedoch geschieht dies stufenweise, während die Intermediate oder beteiligte Katalysatoren periodischen Schwankungen unterworfen sind. Diese Intermediate bzw. Katalysatoren vollführen also die eigentliche Oszillation. R.J. Field und F.W. Schneider beschreiben oszillierende chemische Reaktionen also folgendermaßen (7): „During an oscillating chemical reaction the concentrations of reactants still must decrease, the concentrations of products still must increase, but the concentration of intermediate or catalyst species execute oscillations […] as the conversion of reactants to products rushes toward equilibrium.”

Für die Darstellung der chemischen Systeme im Phasenraum (Abbildung 1) bedeutet dies, dass sich beim Gleichgewicht alle Trajektorien eines Stoffes einem stationären Punkt annähern, während im Falle eines oszillierenden Systems alle Trajektorien in einen stabilen Grenzzyklus münden. Trägt man die Konzentrationen gegen die Zeit auf, so ergeben sich charakteristische Kurven (Abbildung 2).

Alle Systeme, die in der Lage sind, zeitliche Oszillationen zu vollführen, bilden in ungerührtem Medium auch räumliche Muster (chemische Wellen) aus, welche wie bei heterogenen Oszillationserscheinungen auf Diffusionseffekte und Inhomogenitäten bei den Umgebungsparametern wie der Temperatur zurückzuführen sind (Abbildung 3).

## Grundvoraussetzungen für das Auftreten oszillierenden Verhaltens

Ein prinzipiell oszillationsfähiges System muss nicht zwangsläufig oszillieren. Ob theoretisch mögliche Oszillationen tatsächlich auftreten, hängt empfindlich von den Umgebungsparametern wie der Temperatur, dem pH-Wert oder der Konzentration der Reaktanden ab (Abbildung 4).

Als notwendige Bedingungen dafür, dass in System oszilliert, müssen mindestens drei Bedingungen erfüllt sein (1):

- Gleichgewichtsferne

- Nichtlineare Kinetik mit Rückkopplungseffekten

- Bi- oder sogar Multistabilität

Die einzige thermodynamische Vorraussetzung (1) ist also die Ferne vom Gleichgewicht (∆G<<0), d.h. die Bruttoreaktion läuft immer stark exergonisch ab.

Die Kinetik der Reaktion muss weitaus mehr Bedingungen erfüllen. Sie muss nichtlineare Rückkopplungsmechanismen wie Autokatalyse, Autoinhibition und/oder verzögerte Rückkopplungsschleifen verursachen. Diese Mechanismen bewirken, dass in Gleichgewichtsferne des Prinzip der Mikroskopischen Reversibilität (15) durch ein Prinzip „Makroskopischer Reversibilität“ abgelöst wird. Dies bedeutet, dass die stets vorhandene thermische Energie bzw. der Drang des Systems, in einen Zustand größerer Entropie überzugehen, nicht ein dynamisches Gleichgewicht verursacht, in dem jede geringfügige Zustandsänderung des Systems wieder ins Gleichgewicht bzw. einen pseudostationären Übergangszustand zurückschwingt, sondern dass jeden minimale Zustandänderung des Systems durch Selbstverstärkung ihrer Wirkung einen weit vom Ausgangszustand entfernten Zustand herbeiführt. Onsager und Prigogine unterscheiden daher zwischen Konservativen Systemen, in denen die lineare Thermodynamik gilt, und Dissipativen Systemen, die einer nichtlinearen Thermodynamik gehorchen (21). Oszillationsfähige Systeme zählen immer zu letzteren.

Ein solches Verhalten kann man sich anhand der Trajektorien der Konzentrationen klarmachen. In konservativen Systemen nähern sich alle Trajektorien monoton dem Gleichgewichtszustand an, der globaler Attraktor ist, wobei sich zwei sehr dicht nebeneinander beginnende Trajektorien zwar nie schneiden, aber sehr ähnlich verlaufen. In dissipativen Systemen können Trajektorien, die dicht nebeneinander beginnen, ganz unterschiedliche Verläufe haben. Anschaulich bedeutet dies, dass unter bestimmten Bedingungen bei minimaler Veränderung der Umgebungsparameter, beispielsweise einer Temperaturerhöhung um 1°C, Oszillationen in einem nicht oszillierenden System ausgelöst werden können oder umgekehrt. Ein solches chaotisches Verhalten nennt man auch Bifurkation (10, 12); sie tritt bei allen oszillationsfähigen Systemen auf, Oszillationsfähigkeit bedeutet gleichzeitig auch immer Chaosfähigkeit, was man experimentell leicht anhand der chemischen Wellen nachvollziehen kann.

Sowohl in konservativen als auch in dissipativen Systemen muss der stationäre Punkt im Phasenraum, d.h. der Punkt, in dem sich alle Trajektorien schneiden, das thermodynamische Gleichgewicht sein (10). Der Unterschied ist jedoch, dass es sich bei konservativen Systemen um einen globalen Attraktor (2) handelt, während er in dissipativen Systemen oftmals nur lokal stabil ist, d.h. lediglich alle in Gleichgewichtsnähe beginnenden Trajektorien auf ihn zulaufen, was die thermodynamische Bedingung der Gleichgewichtsferne erklärt. Ein oszillierendes System muss darüber hinaus Bistabilität (oder sogar Multistabilität) aufweisen. Bistabilität bedeutet, dass neben dem thermodynamischen Gleichgewichtszustand ein weiterer stabiler Knotenpunkt oder, im Falle der Oszillation, ein stabiler Grenzzyklus existiert. Diesem Grenzzyklus nähert sich das System an, sofern es nicht in Gleichgewichtsnähe gerät. Im geschlossenen System existiert zwar auch ein zyklischer Attraktor, jedoch gerät das System mit der Zeit unweigerlich in Gleichgewichtsnähe, sodass die Trajektorien sich langsam auf den stationären Gleichgewichtspunkt zubewegen, in ihn „hineinspiralen“. Von einem singulären stabilen Grenzzyklus kann also nur die Rede sein, wenn die Konzentration der Reaktanden konstant in Gleichgewichtsferne gehalten wird. Üblicher Weise (6) wird dies in einem CSTR (continuous-flow stirred tank reaktor) realisiert. In ihm wird kontinuierlich Edukt zugeführt und Produkt abgeführt, sodass ihre Konzentrationen als konstant angenommen werden können. Bei nicht komlexen Systemen würde sich auch für die Interdukte ein einem CSTR ein quasistationärer Zustand einstellen. In einem oszillationsfähigen System können die Indermediärverbindungen in einem CSTR ungedämpfte Oszillationen vollführen.

Da das System sowohl im Gleichgewicht als auch beim Durchlaufen des Grenzzyklus ein Energieminimum aufweist, muss bei Bistabilen Systemen zwischen den Attraktoren eine sogenannte Separatrix vorliegen (24). Sie ist ebenfalls eine Trajektorie des Systems, kann in der Realität aber nicht beobachtet werden, da sie sehr instabil ist, d.h. ein Repellor (23) des Systems ist (Abbildung 5).

# Theorie der Belousov-Zhabotinskii-Reaktion

## Die BZR als Beispiel einer oszillierenden Reaktion

Die zur Zeit am meisten erforschte und am besten verstandene oszillierende Reaktion ist die Belousov-Zhabotinskii-Reaktion (3). Im weiteren Sinne versteht man unter diesem Namen nicht nur die von Belousov gefundene Reaktion, sondern allgemein die durch Metallionen katalysierte Oxidation einer Organischen Verbindung in stark saurer, wässriger Lösung durch das Bromat-Ion BrO3- (7).

Bei der Belousov-Zhabotinski-Reaktion treten alle Phänomene auf, die bei oszillationsfähigen Systeme erwartet werden. Die durch verschiedene Modelle vorrausgesagten Konzentrations-Zeit-Diagramme entsprechen etwa den experimentell bei der BZR messbaren.

Deshalb ist die BZR als Modellsystem sowohl für die Theorie chemischer Oszillationen als auch für die Erforschung nichtlinearer Dynamik überaus geeignet.

Die BZR umfasst 18 Teilreaktionen mit über 21 beteiligten Spezies (1), die immer noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Aufgrund dieser Vielfalt von beteiligten Spezies und Mechanismen ist die BZR auch als Modell für biologische Systeme, welche in der Regel noch weitaus komplizierter sind, überaus interessant.

Experimentell hat die BZR weitere Vorteile gegenüber anderen oszillierenden Systemen. Wegen des oszillierenden Redoxpotenzials eines Metallions lässt sich die Konzentrationsschwankung mittels Komplexbildnern des jeweiligen Metallkations farblich gut sichtbar machen. Auch die Potentiometrische Messung mit Metallelektroden ist gut möglich. 
Die BZ-Reaktion erfordert im Gegensatz zu anderen, neueren oszillierenden Systemen nicht die Verwendung eines CSTR. Es reicht aus, die Edukte in genügend großem Überschuss vorzulegen.

Wegen dieser Vorzüge ist die BZR für die Durchführung in der Schule gut geeignet.

## Der chemische Mechanismus der BZR

Wie bereits erörtert nähert sich auch die oszillierende BZR dem thermodynamischen Gleichgewicht an. Dabei läuft bei die Bruttoreaktion (7) 2H+ + 2BrO3– + 3 CH2(COOH)2 → 2BrCH(COOH)2 + 4H2O + 3CO2 monoton nach rechts ab. Für den Feinmechanismus, der das Auftreten von Oszillationen erklärt, ist heute der 1972 von Field, Körös und Noyes vorgeschlagene FKN-Mechanismus allgemein akzeptiert (1) .

Der komplette FKN-Mechanismus umfasst zwar 18 Teilreaktionen, da zum Verständnis der Reaktion von diesen aber nicht alle Teilschritte relevant sind bzw. sie sich zu Gesamtreaktionen zusammenfassen lassen, wird der komplizierte Mechanismus in der Regel auf die wichtigsten 10 Vorgänge reduziert (Tabelle 1).

Prozess A (ionisch) c>ckrit. A1 : Reduktion und Verbrauch von Br- Br- + BrO3- + 2H+ HBrO2 + HOBr (A1a) Br- +HBrO2 + H+ → 2HOBr (A1b) 3 ∙ (Br- +HOBr +H+ Br2 +H2O) (A1c) 5 Br - + BrO3- + 6H+ → 3Br2 + 3H2O (A1Ges) A2 : Bromierung der Malonsäure 3 ∙ (Br2 +CH2(COOH)2 → BrCH(COOH)2 + Br- + H+ (A2) Gesamtreaktion = A1 + A2 : 2Br- + BrO3- + 2CH2(COOH)2 + 3H+ → 3BrCH(COOH)2 + 3H2O

Prozess B (radikalisch, autokatalytisch) c<ckrit B1: Radikalbildung und Oxidation von Ce3+ 2 ∙ (HBrO2 + BrO3- + H+2 BrO2• + H2O (B1a) 4 ∙ (BrO2• + Ce3+ + H+Ce4+ + HBrO2 (B1b) 2 ∙ (HBrO2 + BrO3- + 2Ce3+ + 3H+ → 2HBrO2 + 2Ce4+ + H2O) (B1Ges) B2: HBrO2 Disprotonierung 2HBrO2 → HOBr +BrO3- + H+ (B2) Gesamtreaktion = B1 + B2 : 4Ce3+ + BrO3- + 5H+ → 4Ce4+ +HOBr +2H2O

Prozess C (Steuerungsreaktion) Rückkopplung, Regeneration von Br – und Ce3+ Ce4+ + n*HOBr + n*BrCH(COOH)2 + n*CH2(COOH)2 → Ce3+ +fBr- + n*CO2

Tabelle 1 Der vereinfachte FKN-Mechanismus(7)

Das Grundlegende Prinzip beim FKN-Mechanismus ist die Existenz zweier voneinander unabhängiger chemischer Prozesse, ein nichtradikalischer (Prozess A) und ein radikalischer (Prozess B). Beide Prozesse verbrauchen Bromationen, sodass zwischen beiden Prozessen eine Konkurrenz um BrO3- besteht. Welcher von beiden Prozessen bevorzugt abläuft, wird durch die Br- Konzentration determiniert (8). Ist sie hoch, so läuft Prozess A bevorzugt ab, ist sie niedrig, läuft fast ausschließlich Prozess B ab, da dieser im Gegensatz zu Prozess A keine Bromidionen verbraucht. Zu Beginn der Reaktion ist die Rate der Reaktion B vernachlässigbar klein. Man sollte nun annehmen, dass, je langsamer Prozess A mit der Zeit aufgrund des Verbrauches von Bromidionen wird, desto schneller Reaktion B wird, d.h. das Reaktion A langsam in Reaktion B übergeht. Dies ist aber nicht so. Reaktion B beinhaltet einen autokatalytischen Schritt (B1Ges), sodass Reaktion B, sobald sie einmal durch die Verlangsamung von Prozess A aktiviert ist, immer schneller abläuft und dadurch Prozess A quasi vollkommen inhibiert. Man kann daher näherungsweise sagen, dass sich die Prozesse gegenseitig ausschließen, wobei A für c>ckrit. und Reaktion B für c<ckrit. Abläuft, auch wenn tatsächlich beide Reaktionen nur in sehr unterschiedlichem Ausmaß ablaufen. Dieser Sachverhalt spiegelt sich in den Konzentrationsverläufen wieder (Abbildung 6).

An Reaktion B ist außerdem der Redoxkatalysator beteiligt. Dieser wird durch die in Schritt B1a gebildeten Bromdioxid-Radikale oxidiert. Während der Reaktionsfolge B wechselt das Reaktionsgemisch also die Farbe, da zunehmend mehr Redoxkatalysator in oxidierter Form vorliegt. Der oxidierte Redoxkatalysator wiederum ermöglicht Prozess C. Die chemischen Vorgänge, die bei Prozess C ablaufen, sind wesentlich schlechter erforscht als die Vorgänge im Verlauf von Reaktionsfolge A und B. Es reicht allerdings, Prozess C auf seine Stöchiometrie zu reduzieren, da die wesentlichen Effekte von Prozess C allein die durch diesen Prozess entstehenden Produkte sind (8). Diese Produkte sind erstens Bromidionen, wobei die Anzahl der entstehenden Bromidionen von den Anfangskonzentrationen des Systems abhängt und daher der sogenannte Stöchiometrische Faktor f  eingeführt wird, und zweitens die Reduktion des oxidierten Katalysators. Nach Ablauf des Prozesses C sind also die Edukte zurückgebildet worden, welche in den Reaktionsfolgen A und B verbraucht wurden. Dies bedeutet, dass, sofern die Reaktionen im richtigen Verhältnis abgelaufen sind, was von den Umgebungsparametern abhängt, und sofern die gewählten Ausgangskonzentrationen in einem günstigen Verhältnis vorlagen, alle Bedingungen für den Ablauf von Prozess A wieder erfüllt sind und der Zyklus von neuem beginnt. Während Prozess C abläuft, wird außerdem CO2 gebildet. Neben dem Umschlag der Färbung des Redoxkatalysators lässt sich also eine verstärkte CO2-Bildung beobachten.

Die Phase, in der der Redoxkatalysator in oxidierter Form vorliegt, ist in der Regel recht kurz. Dies liegt daran, dass Prozess C beginnt, sobald aus Prozess B die notwendigen Reaktanden hervorgehen, und dass wiederum bedingt durch die von Prozess C gebildeten Edukte Prozess A zügig einsetzt und Prozess B inhibiert.

Die in Prozess B beinhaltete Autokatalyse ist für die positive Rückkoppllung im System verantwortlich (12). Da sich ihre Effekte selbst verstärken, ist es diese positive Rückkopplung, welche das bistabile bzw. instabile Verhalten des Systems (siehe 1.2.) bedingt. Bei Prozess C dagegen handelt es sich um eine negative Rückkopplung. Negative Rückkopplungen sorgen für eine Stabilisierung eines Systems, sie haben gewissermaßen regulierende Funktion, da sie nur dann ablaufen, wenn sie von außen angestoßen werden, d.h. in diesem Fall, wenn durch Prozess B genügend Edukte gebildet werden. Der in 1.2. beschriebene Grenzzyklus lässt sich demnach veranschaulicht als diejenige Trajektorie deuten, auf die das System gezwungen wird, da Prozess B das System in Richtung des stationären Punktes im Phasenraum drängt, währen das System durch Prozess C den pseudostationären Übergangszustand erstrebt. So lässt sich auch erklären, dass in einem geschlossenen System wegen des Verbrauchs der Reaktanden entweder der negative oder der positive Rückkopplungskreis, Prozess C oder Prozess B, dominant werden, sodass der stabile Grenzzyklus verlassen wird und die Oszillationen aussetzen. Die Rückkopplungseffekte des Systems lassen sich in einem vereinfachten Reaktionsschema (Abbildung 7) gut darstellen.

## Mathematische Modellierung und Simulation des BZ-Systems

### Das Lotka-Volterra-Modell

Der FKN-Mechanismus ist sehr komplex und unüberschaubar. Langwierige experimentelle Studien und der Einsatz neuartiger Techniken (z.B. Potentiometrie) waren notwendig, um die chemischen Vorgänge bei der BZR und ihre Kinetik annähernd erklären zu können. Dennoch sind auch heute Details über die einzelnen Reaktionsschritte (z.B. Geschwindigkeitskonstanten) weiterhin unklar(1). Seit Beginn der Erforschung des BZ-Systems spielten daher Modelle eine wichtige Rolle. Bis auf den Oregonator sind alle Modelle für die BZ-Reaktion auf rein theoretischem Wege gefunden worden (13). Das bedeutet, die einzige Vorgabe für die Modellierung war, dass ein System ein bestimmtes Verhalten zeigen sollte, welches allein durch chemische Reaktionen determiniert wird. Man suchte also nach abstrakten Reaktionsgleichungen und ihren zugehörigen, aus dem Massenwirkungsgesetzt abgeleiteten Differentialgleichungen, welche das geforderte Verhalten produzierten.

Das erste Modell, dass ein gedämpft oszillierendes System beschrieb, war das Lotka-Modell (3):

A + X → 2X		k1

X + Y → 2Y		k2		Gesamtreaktion :     A → P

Y → P		k3

Dieses ist das kürzeste und einfachste Modell für chemische Oszillationen, da es nur aus drei Teilschritten besteht und nur eine Autokatalyse und eine einfache verzögerte Rückkopplungsschleife enthält.

Obwohl die entstehenden Konzentrations-Zeit-Kurven des Lotka-Volterra-Modells in ihrer Form den Kurven der BZR ähneln, eignet sich das Lotka-Modell eher schlecht zur Beschreibung der BZR. Beim Lotka-Volterra-Modell ergeben sich verschiedene geschlossene Trajektorien im Phasendiagramm, also verschiedene Zustände, die das System durchläuft, je nachdem, welche Anfangskonzentrationen vorlagen (siehe Abbildung 8). Tatsächlich ist es bei der BZR aber so, dass ein stabiler Grenzzyklus erreicht wird (siehe Abbildung 1), unabhängig von den Ausgangskonzentrationen, welche zu Beginn vorlagen (1). So lässt sich beispielsweise mit dem Lotka-Modell weder die Induktionsphase (9) bei einigen Anfangskonzentrationen noch die Tatsache, dass bei Erhöhung einer Reaktandenkonzentration das oszillatorische Verhalten (z.B. Frequenzen) unverändert bleibt (7), erklären .

Das Lotka-Volterra-Modell beschreibt viel besser ökologische Systeme. Dann steht X für die Population einer Beutetierart und Y für die Population einer Raubtierart, die sich von X ernährt. A ist in diesem Falle die Nahrungsgrundlage der Beutetiere, deren Quantum als konstant betrachtet werden kann, und P steht für die toten Raubtiere. Wächst nun die Population der Beutetiere an, so steigt gleichzeitig die Wachstumsgeschwindigkeit. Populationswachstum ist bei Nahrungsmittelüberschuss stets exponentiell. Dies ist die Autokatalyse im Lotka-Volterra-Modell. Gleichzeitig ermöglicht die Geburt von Beutetieren zeitlich verzögert auch eine Vergrößerung der Raubtierpopulation. Deren Wachstum ist aber nicht exponentiell, da zu Beginn wenig Beutetiere vorhanden sind. Dennoch wird die Vermehrungsrate der Raubtiere nach einiger Zeit recht groß sein, da in der Zwischenzeit die Beutetierpopulation sehr stark angestiegen ist. Ab einem gewissen Punkt wird dann die Raubtiervermehrung so schnell sein, dass die Raubtiere mehr Beutetiere fressen als geboren werden. Infolgedessen sinkt die Beutetierpopulation. Die Geburtenrate der Raubtiere nimmt wegen dieses Nahrungsmangels wieder ab, bis mehr Raubtiere in einem Intervall sterben als geboren werden. Dies wiederum ermöglicht den Beutetieren, sich schneller zu vermehren als sie von einer kleinen Raubtierpopulation gefressen werden können und der Zyklus beginnt erneut.

### Der Brüsselator

Der Brüsselator wurde im Arbeitskreis von Ilja Prigogine in Brüssel erarbeitet (1). Prigogine und seine Mitarbeiter erforschten insbesonders Selbstorganisation in Komplexen Systemen und versuchten daher, ein Modell zu finden, welches die typische Eigenschaft oszillierender chemischer Systeme, nämlich nur unter ganz bestimmten Vorraussetzungen und mit bestimmten, regelmäßigen Eigenschaften zu oszillieren widerspiegelt und nicht wie das Lotka-Volterra-Modell unter allen Umständen zu ganz verschiedenartigen Oszillationen zu führen (18). Der Brüsselator umfasst ebenfalls einen Autokatalytischen Schritt ist aber aus vier Reaktionsschritten zusammengesetzt (1):

A →  X		k1

2X + Y → 3X		k2		Gesamtreaktion :     A + B → C + D

B + X → Y + C	k3

X → D			k4

Aber auch der Brüsselator beschreibt das tatsächliche Verhalten chemischer Systeme nicht ganz realistisch (12). Der vierte Schritt des Gleichungssystems ist trimolekular. Ein solcher ist aber sehr unwahrscheinlich, vor allem in einem System mit 21 verschiedenen Teilchenarten. Es liegt daher auf der Hand, dass sich auch hinter den Gleichungen des Brüsselators in der Realität noch eine Reihe von Prozessen verbirgt.

Überträgt man den Brüsselator, der konzipiert wurde für beliebige chemische Reaktionssysteme, auf die BZR, so steht X für HBrO2 und Y für Br-, A für Bromat, B für Malonsäure, C Für Brommalonsäure und D für CO2.

### Der Oregonator

Im Gegensatz zum Brüsselator und zum Lotka-Volterra-Modell berüht das Oregonator-Modell auf dem tatsächlichen chemischen Mechanismus der BZR, ist also auf genau diese Reaktion zugeschnitten. Field betont, der Oregonator sei das Resultat der Anwendung klassischer Methoden der chemischen Kinetik, wie die Approximation einer Konzentration als einen stationären Zustand oder die Reduktion mehrstufiger Reaktionen auf einen Geschwindigkeitsbestimmenden Schritt (7). Es ist heute aufgrund neuer Erkenntnisse zur BZR aber auch aufgrund des Fortschritts in der Rechentechnik möglich, direkt aus den Elementarreaktionen des FKN-Mechanismus die Konzentrations-Zeit-Kurven für die BZR zu errechnen. Dennoch wird, wegen der besseren Übersichtlichkeit, der Transparenz der Prinzipien und der hinreichend genauen Beschreibung, der Oregonator sehr häufig zur Beschreibung des Verhaltens der BZ-Reaktion herangezogen. Die Reaktionsgleichungen des Oregonators lassen sich darüber hinaus gut den Prozessfolgen des FKN-Mechanismus zuordnen (7, 18):

A + Y → X + P		k1

X + Y → 2P			k2		Gesamtreaktion :     A → versch. Produkte

A + X → 2X + Z		k3

2X → A + P			k4

Z → fY			k5

Die ersten zwei Schritte stellen dabei Prozess A dar, der dritte und vierte repräsentieren Prozess B und der letzte Prozess C.

Vorteil des Oregonators ist auch, dass er auch die Konzentrationsschwankung des Redoxkatalysators erklärt, die für die Visualisierung der Oszillation die wichtigste ist. Zur Vereinfachung werden die Organischen Reaktionsteilnehmer sowie die Oxoniumionen nicht in das Modell mit einbezogen, sondern ihr Einfluss direkt in die Geschwindigkeitskonstanten für die Reaktion mit einbezogen. Dann steht A für BrO3-, P für HOBr, X für HBrO2, Y für Br- und Z für Ce4+.

### Computerunterstützte Modellierung der BZR

Da das Konzentrations-Zeitgesetzt unabhängig von der Wahl des Modells nichtlinear ist, d.h.  hat es die Form

.

.

.

.

.

.

Dieses DGL-System ist analytisch nicht lösbar, man kann aus ihm aber die Konzentrationen nach dem Euler-Cauchyschen-Polygonzugverfahren (14) numerisch nach cn(t+dt) = cn + dt* fn (c1 , … ,  cn  , t) und cn(t0)=c0 ermitteln. Dieser Algorithmus ist für die Computeriteration z.B. unter Zuhilfenahme einer Tabellenkalkulation geeignet (Abbildung 9).

Es hat sich herausgestellt, dass die Computersimulierten Konzentrationskurven tatsächlich nur bei sehr wenigen, schwer zu findenden Geschwindigkeitskonstanten zu Oszillationen führen. Die Sensibilität des System wird auch bei der Wahl des Intervalls bewusst. So ist der größtmögliche wählbare Intervall dt=0,0275. Dies führt dazu, dass schon für Oszillationen von weniger als einer halben Stunde Dauer bei einer Phasenlänge von 5 Minuten, d.h. recht klein gewählten Geschwindigkeitskonstanten, ein großer Rechenaufwand notwendig ist. Die Verdopplung der Konstanten um Temperatureinflusse zu simulieren schlug daher fehl.

Senkt man langsam die Konzentration der Edukte ab (Abnahmen von ca. 0,01% pro Intervall) so spiegelt sich beispielsweise im Konzentrationsverlauf des Redoxkatalysator auch gut wieder, dass die Oszillationen nur in Gleichgewichtsferne ablaufen. Bei Annäherung an das Gleichgewicht ändert sich die Form der Simulationskurve, sie steigt schon bald annähernd monoton (Abbildung 10).

# Experimenteller Teil: 
Untersuchung der Einflussfaktoren der BZR

## Versuche

### Messverfahren und Versuchsdurchführung

Zur Beobachtung der BZ-Reaktion wurde eine Rezeptur (9) verwendet, bei der der Redoxindikator Ferroin (Abbildung 11) auch gleichzeitig als Indikator fungiert. Da auf die Zugabe von Bromid zu beginn der Reaktion verzichtet wurde, sind alle Versuche, wenn nicht anders angegeben, bei einer relativ hohen Temperatur von 45-50°C durchgeführt worden, um die bei Raumtemperatur sehr lange Induktionsphase zu verkürzen.

Die Messdatenerfassung erfolgte durch ein Computergestütztes Messsystem. So konnten die mit einem Multimeter erfassten Werte (pH-Wert, Temperatur und Spannung) gegen die Zeit aufgetragen werden.

Für die Untersuchung des BZ-Systems bieten sich grundsätzlich zwei Verfahren an, das Photometrische und das Potentiometrische. Die Photometrie misst anhand der Transmission der Lösung die Konzentration eines farbigen Redoxindikators. Potentiometrisch lassen sich vor allem Bromid- und Metallkatalysatorkonzentration messen. Da die photometrische Messung aufwändig ist und Geräte erfordert, welche mir nicht zur Verfügung standen, habe ich mich auf die potentio-metrische Messung der Bromid-Konzentration mit einer Kupfer- und einer Platinelektrode beschränkt. Offensichtlich ist eine Kupferelektrode zwar nicht bromidselektiv, aber Ionenselektive Elektroden sind sehr teuer und die Kupferelektrode scheint auf die Bromidkonzentration zu reagieren. Da mir außerdem anfangs kein Bromid zur Verfügung stand, konnte ich die genauen Auswirkungen der Ionenkonzentration auf das Potential der Kupferelektrode nicht näher untersuchen. Ein Vergleich der von mir aufgenommenen Spannungskurven mit den Ergebnissen meiner Simulation zeigt aber, dass das Potential der Kupferelektrode ausreichend auf die Bromidkonzentration reagiert (Abbildung 12).

Es hat sich gezeigt, dass die Spannung mit steigender Bromid-Konzentration abnimmt. Vielleicht ist dieser Effekt auf das Ausfällen des schwerlöslichen Salzes CuBr zurückzuführen. CuBr hat ein verhältnismäßig kleines Löslichkeitsprodukt von 4,15∙10-8 (17) und tatsächlich war eine leichte Trübung des Reaktionsgemisches nach Stillstand der Oszillationen festzustellen. Die Abnahme der Spannung bei erhöhter Bromid-Konzentration wäre dann dadurch zu erklären, dass das Potential der Kupferelektrode wegen geringerer Konzentration der Kupferelektroden in der Lösung positiver ist als ohne Ausfällung des Kupferbromids, weswegen die Differenz der Potentiale abnimmt, wenn sich Br– in der Lösung befindet.

### Konzentration des Bromids

Üblicherweise legt man zur Demonstration der BZR bereits Bromid (ca. 0,03) vor, da die Oszillationen dann sofort in Gang kommen. Um die Rolle der Bromidionen im FKN-Mechanismus nachzuweisen, habe ich darauf allerdings verzichtet. Den Bromidnachweis habe ich mit Silbernitratlösung geführt. In einem ersten Versuch habe ich die Edukte vermischt und zügig 10ml Silbernitrat hinzugegeben. Ebenso habe ich ein Gemisch, bei dem die Oszillationen bereits abgeklungen waren, mit Silbernitratlösung versetzt. In beiden Fällen war kein Niederschlag zu beobachten. Bromid kann bei der BZR folglich nur als Interdukt vorkommen. In einem zweiten Versuch habe ich also zu einem oszillierenden Gemisch Silbernitratlösung getropft, allerdings in sehr geringen Mengen. Dabei war jedes Mal eine deutliche Trübung der Lösung festzustellen. Befand sich das System in der blaugefärbten, also oxidierten Phase, so war die Trübung leicht verzögert. Dieses Verhalten lässt darauf schließen, dass einerseits während der Oszillierenden Reaktion Bromid vorliegt und dass andererseits die Bromidkonzentration zu Beginn der oxidierten Phase der Reaktion deutlich geringer ist als zu Beginn der reduzierten Phase. Offenbar trifft der FKN-Mechanismus, der von einem Verbrauch des Bromids während der reduzierten Phase durch Prozess A und von einer Bildung von Bromid während des oxidierten Zustands ausgeht, genau zu. Auch die Annahme einer kritischen Br—Konzentration scheint zutreffend zu sein. Um dies nachzuweisen, habe ich zu einem neuen Ansatz Silbernitratlösung im Überschuss hinzugegeben. Als Folge konnte man beobachten, dass sämtliche Oszillationen aussetzten. Die Bromidkonzentration scheint in diesem Falle unter den Wert abgesunken zu sein, welcher zum Ablauf von Prozess A notwendig ist. Dies hat dann zur Folge, dass auch Reaktion B und C zeitlich verzögert gehemmt werden, da ihre Edukte in Prozess A gebildet werden müssen.

### Temperatur

Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, muss ein chemisches System eine Reihe kinetischer Vorraussetzungen erfüllen, um oszillationsfähig zu sein. Die Temperatur spielt für die chemische Reaktionskinetik eine wichtige Rolle, da die Reaktionsgeschwindigkeit maßgeblich von ihr abhängt. Bei der BZR kann man die Auswirkung der Temperatur gut Anhand der Phasenlängen untersuchen. In zwei versuchen habe ich also die Temperatur schrittweise erhöht und die Spannung gemessen. Dabei ergibt sich ein exponentieller Zusammenhang zwischen Phasenlänge und Temperatur (Abbildung 13).

Bei einer Temperaturerhöhung von 10°C stellt man fest, dass sich die Phasenlänge etwa um das Dreieinhalbfache reduziert bzw. die Frequenz um das Dreieinhalbfache erhöht. Geht man in erster Näherung davon aus, dass der Effekt der Temperatur auf alle Geschwindigkeitskonstanten gleich ist, was wegen ähnlicher Aktivierungsenergien durchaus plausibel erscheint, so entspricht dies der Arrhenius-Gleichung ür die Geschwindigkeitskonstanten k=Ae-Ea/RT bzw. der vant’t Hoffschen Regel, welche besagt, dass eine Temperaturerhöhung von 10°C eine Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit um das Zwei- bis Vierfache zur Folge hat. Dies gilt aber nur in einem bestimmten Temperaturbereich. Liegt die Temperatur sehr viel höher, so setzen die Oszillationen aus. Dies ist vermutlich auf den sehr schnellen Verbrauch der Edukte durch die Gesamtreaktion zurückzuführen, die eine nicht mehr oszillationsfähige Stöchiometrie bewirkt.

### pH-Wert

Neben der Temperatur hat auch der pH-Wert Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Im Gegensatz zum metallischen Katalysator werden sowohl Prozess A als auch Prozess B durch Oxoniumionen katalysiert. Erwartungsgemäß steigt bei Absenkung des pH-Wertes die Reaktionsgeschwindigkeit, d.h. auch durch Zugabe von Säure kann man die Frequenz erhöhen.

Man findet, dass die Phasenlänge annähernd linear von der Konzentration  der Säure abhängt (Abbildung 14).

Anhand der Einflüsse des pH-Wertes kann man aber auch zwischen den Teilprozessen unterscheiden. Man stellt fest, dass auch die Amplituden mit Steigerung des pH-Wertes abnehmen. Daraus kann man schließen, dass die kritische Bromidkonzentration höher ist, wenn der pH-Wert hoch ist. Ein Bromid-Verbrauch würde dann schneller zum Einsetzen von Prozess B führen. Dieses Verhalten des Systems kann man anhand des FKN-Mechanismus dadurch erklären, dass Prozess B stärker säurekatalysiert ist als Prozess A. Eine Erhöhung der Säurekonzentration würde dann Prozess B gegenüber Prozess A begünstigen und demzufolge könnte Prozess B schon bei geringerer Bromidkonzentration dominieren. Da die Steuerungsfunktion C aber durch die Oxoniumionen weitegehend unbeeinflusst bleibt, schwingt das System dennoch nach einiger Zeit wieder in Prozess A zurück und ein neuer Oszillationszyklus kann beginnen. Diese Hypothese wird dadurch bestätigt, dass sich dass System in Neutralem bzw. Alkalischem ausschließlich im reduzierten Zustand befindet, folglich hoher pH-Wert Prozess A deutlich begünstigt.

### Ionenmilleu

Das typische Verhalten der BZR ist eng mit den Eigenschaften der Bromspezies verbunden. Obwohl sich die Halogene untereinander ähnlich sind, kommt es im Chlorat-Malonsäure-Ferroin-System nicht zu Oszillationen. Dennoch sind rufen auch Chloridionen offenbar eine Reihe von Reaktionen im BZ-System hervor und beeinflussen daher ein oszillierendes Bromid-System stark. Ich habe zur Untersuchung der Chlorideinflüsse einige Tropfen  konzentrierter Kochsalzlösung zum Reaktionsgemisch gegeben, woraufhin das System sofort den reduzierten Zustand annahm und nicht mehr oszillierte. Man konnte allerdings einen langsamen, monotonen Anstieg der Bromidkonzentration beobachten.

Alle schlüssigen Erklärungsansätze für den hemmenden Einfluss der Chloridionen sind ebenfalls mehrschrittig. So wäre es möglich, dass das Chlorid in einem ersten Reaktionsschritt eine dem Reaktionsschritt A1b im FKN-Mechanismus analoge Reaktion mit der Bromigen Säure eingeht: Br- +HBrO2 + H+ → HOBr + HOCl + H2O. Diese Reaktion würde gleichzeitig mit Reaktionsschritt B1a konkurrieren, da sie ihm Bromige Säure entzieht. Sie kann aber, wie die Reaktionen in Prozess A bei hoher Bromidkonzentration, nur ablaufen, solange die Cl—Konzentration über einem kritischen Wert liegt. Dann würde wieder der reguläre Prozess B die Oberhand gewinnen und den Metallkatalysator oxidieren. Dies ist offenbar nicht der Fall. Es muss also eine Reaktion geben, bei der eine Chlorspezies das Metall reduziert. Nach dem FKN-Mechanismus ist Reaktionsschritt B1b eine Gleichgewichtsreaktion, die jedoch stark nach rechts verlagert ist. Die Annahme liegt also nahe, dass eine analoge Reaktion mit Chloriger Säure stärker zu Gunsten der anderen Richtung verläuft: HClO3 + MeOX    MeRED + ∙ClO2 + H+. Diese Reaktion scheint mir vor allem dadurch plausibel, dass sie einen besonders starken Effekt hätte, da sie neben der Reduktion des Katalysators auch noch eine energetisch sehr günstige Radikal-Radikal-Kombinationsreaktion nach sich zöge, welche die Oxidation des Katalysators in Reaktionsschritt B1b außerdem durch den Verbrauch des Bromdioxids unterbinden würde:  ∙ClO2 + ∙BrO2  + H2O  HBrO2 + ClO3- + H+. Damit die oben beschriebenen Prozesse möglich sind, muss aber Chlorige Säure gebildet werden. Dies kann, wenn man von der Entstehung von  HOCl in einer dem Reaktionsschritt A1b analogen Reaktion ausgeht, aber nicht auf gleichem Wege erfolgen wie die Entstehung von Bromiger Säure. Ich bin daher wieder davon ausgegangen, dass die Disprotonierungsreaktion der Bromigen Säure in Reaktionsschritt B2 bei einer Chlorverbindung in genau die andere Richtung verlaufen würde: HOCl +BrO3- + H+→ HBrO2 + HClO2.

Obige Reaktionsgleichungen sind rein hypothetisch, jedoch können sie durch verschiedene Analysen der Endprodukte, beispielsweise die Untersuchung des Gemisches auf Chlorat, belegt werden, wozu mir im Rahmen der Facharbeit die Zeit fehlte.

### Licht

Der FKN-Mechanismus geht von einem radikalischem und einem nichtradikalischem Prozess aus. Da Molekülverbindungen durch sichtbares Licht homolytisch gespalten werden können, lässt sich durch Bestrahlung des Reaktionsgemisches das System stark beeinflussen. Ich habe das Reaktionsgemisch daher mit einer starken Lampe mit Licht des sichtbaren Spektrums (λ≈630nm) bestrahlt, woraufhin das System sofort in den oxidierten Zustand wechselte und auch nach Entfernen der Lichtquelle nicht zum oszillierenden Verhalten zurückkehrte. Über die Beziehungen E=hν und  ν=c/ λ lässt sich die Energie eines Lichtquants errechnen zu 3,16ּ10-19J, das entspricht einer Energie von 189,6 kJ pro Mol, die zur Bindungsspaltung zur Verfügung stehen. In diesem Bereich liegt auch die für eine homolytische Br-Br-Spaltung notwendige Energie von 193kJ/mol (5). Man kann also davon ausgehen, dass das in Prozess A entstehende Br2 homolytisch gespalten wird. Dadurch kann die Malonsäure nicht Bromiert werden. Wechselt das System nun in den Oxidierten Zustand, also läuft Prozess B ab, so kann der Steuerungsprozess C, welcher Brommalonsäure verbraucht, weder den Metallkatalysator reduzieren noch Bromid zurückbilden. Daher verbleibt die Lösung in dem Zustand, auch wenn man die Lichtquelle wieder entfernt. Dennoch kann man anhand der potentiometrischen Messdaten beobachten, dass die Bromidkonzentration nach der Bestrahlung wieder ansteigt, obwohl der metallische Katalysator nicht reduziert wird. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Radikalübertragungsreaktion, bei dem ein Brom-Radikal mit der Malonsäure reagiert.

Das organische Radikal ist durch induktive und mesomere Effekte stabiler als das Brom-Radikal und kann außerdem weiterreagieren. Eine Addition von Br2, sodass wieder Malonsäure entstünde, ist aber ausgeschlossen, da nach ausreichend langer Bestrahlung sämtliche Brommoleküle gespalten worden sind und die Radikal-Radikal-Rekombinationsreaktion äußerst unwahrscheinlich ist.

## Diskussion der Ergebnisse

Es hat sich gezeigt, dass die Vorhersagen der Modelle den tatsächlichen Messergebnissen sehr nahe kommen. Die klassische Arbeitsweise der Naturwissenschaften, zur Beschreibung von komplizierten Systemen auf Modelle zurückzugreifen ist also von großem Nutzen.

Andererseits hat sich aber auch ergeben, dass sich die Effekte von Störeinflüssen nicht immer mit einem reduzierten Modell erklären lassen. Während ich Temperatur, pH-Wert und Bromidkonzentration anhand der Simulationsmodelle und mit dem vereinfachten FKN-Mechanismus leicht nachvollziehen konnte, stellte sich eine Erklärung der Effekte von Licht und Cl- auf das BZ-System als sehr anspruchsvoll heraus. Um auch nur auf Erklärungsansätze zu kommen, muss man die mikroskopischen Eigenschaften der Reaktanden, also etwa die Eigenschaften der Brom-Spezies, genau kennen.

Der qualitative Unterschied zwischen dem Einfluss des Chlorids und des Lichts und den anderen Einflüssen scheint mir zu sein, dass es in beiden Fällen zu mehrschrittigen Folgereaktionen kommt, also zu einem neuen Reaktionssystem.

Verallgemeinert führt das zu der These, dass komplexe Systeme durchaus einige Störungen kompensieren können, sofern sie nur auf eine bestimmte Weise Einfluss nehmen, so wie der pH-Wert oder die Temperatur. Andererseits sind für die Stabilität eines Systems offenbar die Einflüsse problematisch, die verschiedenartige Folgen nach sich ziehen. So ist davon auszugehen, dass sich auch komplizierte Störungen selbst verstärken und daher einen unerwartet großen Effekt haben, wie im Beispiel der BZR die verhältnismäßig geringe Chlorid-Zugabe.  Es ist deshalb auch nicht zu erwarten, das man komplexe, sich selbst verstärkende Störungsprozesse theoretisch vorhersagen kann, wenn man bedenkt, dass das Verständnis der meisten komplexen Systeme, wie beispielsweise des BZ-Systems, unter anderem auf sorgfältiger Beobachtung beruht.

Allgemein tendieren wir jedoch dazu, aus unserer Kenntnis des Verhaltens eines ungestörten Systems den Rückschluss zu ziehen, wir könnten es auch in gezielter Weise beeinflussen bzw. die Folgen unseres Handelns absehen. Dies ist offenbar ein Trugschluss: Schon ein verhältnismäßig einfaches System wie das BZ-System im Becherglas lässt sich schwer voraussagen, bietet aber die Möglichkeit, den Effekt von Störungen experimentell zu studieren. Die Systeme, in die wir im Alltag eingebunden sind, sind ungleich komplexer und nicht experimentell untersuchbar.

Die BZR hat in meinen Augen gezeigt, das trotz der Möglichkeiten und Vorzüge der Vorhersagbarkeit durch neue numerische Methoden komplexe Systeme dennoch ein Feld bleiben, dass sich der Kontrollierbarkeit entzieht.

# Anhang

## Quellenverzeichnis

| 1 | Atkins, Peter W.: Physikalische Chemie. 1. Auflage. Weinheim/Basel/Cambridge/New York: VCH 1988. |
| --- | --- |
| 2 | Bronstein, I.N., Semendjajew, K.A., Musiol, G., Mühlig, H.: Taschenbuch der Mathematik. 5. Auflage, Thun und Frankfurt am Main: 2000/2001. |
| 3 | Degn, Hans: Oscillation Chemical Reactions in Homogenous Phase. In: Journal of Chemical Education. 49, Nr. 5. 1972. S. 302-306. |
| 4 | Ducc, Mattias. Dissertation über Strukturbildende Prozesse. Kap. 3. Strukturbildung-Ein historischer Überblick[online]. http://docserver.bis.uni-oldenburg.de/publikationen/dissertation/2000/ducper00/pdf/kap03.pdf |
| 5 | Eisner, Werner u.a.: Elemente Chemie II. Gesamtband. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH 2000. |
| 6 | Epstein, Irving R.: The Role of Flow Systems in Far-from-Equilibrium Dynamics. In: Journal of Chemical Education. 66. 1989. S 191ff. |
| 7 | Field, R.J. und Schneider, F.W.: Oscillating Chemical Reactions and Nonlinear Dynamics In: Journal of Chemical Education. 66. 1989. S 195ff. |
| 8 | Field, Richard J., Körös, Endre, Noyes, Richard M.: Oscillations in Chemical Systems. II. Thorough Analysis of Temporal Oscillation in the Bromate-Cerium-Malonic Acid System. In: Journal of the American Chemical Society. 94. Nr. 25. 1972. S. 8649-8664. |

| 9 | Field, Richard J.: Das Experiment: Eine oszillierende Reaktion. In: Chemie in unserer Zeit. 7. Jahrgang. Nr.6. 1973. S. 171ff. |
| --- | --- |
| 10 | Field, Richard J.:The Language of Dynamics. In: Journal of Chemical Education. 66. 1989. S. 188ff. |
| 11 | Försterling, H.-D., Kuhn, H.: Moleküle und Molekülanhäufungen. Eine Einführung in die Physikalische Chemie. Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo: Springer Verlag 1983. |
| 12 | Franck, Ulrich F.: Chemische Oszillationen. In: Angewandte Chemie 90. 1978. S. 1-16. |
| 13 | Epstein, Irving R., Pojman, John A.. An Introduction to Nonlinear Chemical Dyamics. Oscillations, Waves, Pattens, and Chaos. Chapter 1. Introduction – A Bit of History[online]. http://www.pojman.com/nlcd/intro.html |
| 14 | Großmann, Siegfried. Mathematischer Einführungskurs für die Physik. 8. Auflage. Stuttgart: B.G. Teubner 1991. |
| 15 | Hammet, Louis Plack. Physikalische Organische Chemie. 2. Auflage. Weinheim: VCH 1973. |
| 16 | Kuhn, Hans, Försterling, Horst Dieter: Principles of Physical Chemistry. Berlin: John Wiley &Sons 2000. |
| 17 | Merck KgaA. ChemDAT-The Merck Chemical Databases.Lab Tools - Tables for laboratory use - SOLUTIONS - AQUEOUS SYSTEMS.[online] http://www.chemdat.de/cdrl/services/labtools/en/index.html |
| 18 | Noyes, Richard M.: Some Modells of Chemical Oscillators. In: Journal of Chemical Education. 66. 1989. S 190ff. |
| 19 | Ruoff, Peter. The Phenomenology of the Belousov-Zhabotinsky Reaction.[online]. http://www.ux.his.no/~ruoff/BZ_Phenomenology.html |
| 20 | Schäfer, Bernd: Bildung räumlicher Strukturen bei chemischen Reaktionen.Belousov-Zhabotinskii-Reaktion.[online]. http://www.chemie.uni-marburg.de/~butenuth/592/node1.html |
| 21 | Schellman, John A., Field, Richard J.. Biographical Memoirs. Richard Macy Noyes[online]. http://stills.nap.edu/html/biomems/rnoyes.html |
| 22 | Stuk, Linda, Försterling, Horst-Dieter: Investigation of Radical Reactions Important in the Györgyi-Turanyi-Field Model of the Belousov-Zhabotinskii Reaction. In: Journal of Physical Chemistry 95. 1991. S. 7320-7325. |
| 23 | Zeitler, Herbert und Neidhardt, Wolfgang: Fraktale und Chaos. Eine Einführung. 2. Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1994. |
| 24 | Gerthsen, Christian und Meschede, Dieter (Hrsg.): Gerthsen Physik. 21. Auflage. Berlin/Heidelberg/New York/Hongkong/London/Mailand/Paris/Tokio: Springer 2002. |

## Abbildungen

Abbildung 1 Phasenportraits chemischer Oszillationen (1)

Abbildung 2 Zeitdiagramm einer oszillierenden Reaktion und Aussehen des Reaktionsgemisches am Beispiel der BZR mit Ferroin/Feriin-Indikator (1)

Abbildung 3 Wellenmuster bei der BZ-Reaktion (19)

Abbildung 4 Nur bei ganz bestimmten Anfangskonzentrationen (A) kommt es zu Oszillationen, liegen die selben Reaktanden in einem anderen Verhältnis vor, nähert sich das System dem Gleichgewicht monoton an (B).

Abbildung 5 Typisches W-Potential eines bistabilen Systems. Die Lage der Kugel veranschaulicht den Zustand des Systems.

Abbildung 6 Br—-Konzentration im Verlauf der BZ-Reaktion (Simulation).

Abbildung 7 Stark vereinfachtes Reaktionsschema der BZR. (+) kennzeichnet Aktivierung bzw. positive Rückkopplung, (-) bezeichnet Inhibierung bzw. negative Rückkopplung

Abbildung 8 Phasenportrait verschiedener Oszillationen, welche sich bei verschiedenen Anfangskonzentrationen nach dem Lotka-Volterra-Modell einstellen (1)

Abbildung 9 Simulation des zeitlichen Verlaufs der Konzentrationen bei der BZR nach dem Oregonator-Modell ohne Berücksichtigung der Konzentrationsabnahme der Edukte durch die Gesamtreaktion

Abbildung 10 Simulation des Verlaufs der Konzentration des Redoxkatalysators bei einer prozentualen Bromat-Abnahme von 0,01 und einer prozentualen Malonsäure-Abnahme von 0,015

Abbildung 11 Reduktion des roten Tris-(1,10-Phenantrolin)eisen(II)-Komplexes zum blauen Tris-(1,10-Phenantrolin)eisen(III)-Komplex

Abbildung 12 Gemessene Spannung zwischen einer Kupfer- und einer Platinelektrode im BZ-Reaktionsgemisch (blaue Kurve) und Ergebnisse der Simulation (rote Kurve)

Abbildung 13 Abhängigkeit der Phasenlänge von der Temperatur

Abbildung 14 Abhängigkeit der Phasenlänge von der Konzentration der H3O+-Ionen

## Messreihen

Messung 1 Sukzessive Temperaturerhöhung

Messung 2 Schnelle Temperaturerhöhung

Messung 3 pH-Wert

Messung 5 Bestrahlung mit sichtbarem Licht bei t=520 bis t=560

Messung 6 Zugabe von Chlorid bei t=807s

## Zur Geschichte oszillierender Reaktionen

„It is hard to think of any other question which already occupied chemists in the nineteenth century and still has not received a satisfactory answear” schrieb 1972 Hans Degn in einem Übersichtsartikel über den Stand der Forschung damals. Obwohl seit den 70er Jahren bei der Aufklärung des Phänomens oszillierender Reaktionen immense Fortschritte gemacht worden sind,  sind oszillierende chemische Systeme auch heute noch ein  aktuelles Thema und längst nicht bis in Detail erklärt und Verstanden.  Bemerkenswert ist, dass den chemischen Oszillatoren nicht nur von Seiten der Chemie Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, sondern dass sich auch andere Fachrichtungen aufgrund ihres Modellcharakters mit ihnen befassen, um grundsätzlich Prinzipien nichtlinearer Dynamik zu ergründen.

Das erste chemische System, an dem Oszillationserscheinungen beobachtet wurden, war ein Galvanisches Element, bei dem die Stromstärke oszillierte. Es wurde erstmals 1828 von Fechner beschrieben. Um die Jahrhundertwende stellte Ostwald fest, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Chrom in Säure löst, schwankte. Beide Systeme waren heterogener Natur und wurden auf Diffusionseffekte zurückgeführt. Dies hatte den Effekt, dass es allgemein angenommen wurde, das Phänomen oszillierender Reaktionen sei auf heterogene Systeme beschränkt.

Der erste Meilenstein auf dem Gebiet homogener chemischer Oszillationen waren folglich reine Theorie. 1910 formulierte Alfred Lotka ein einfaches System von Reaktionsgleichungen, die Oszillationen zuließen. Die Entwicklung dieses 1920 noch einmal überarbeites Systems war ein entscheidender Schritt und das von Lotka gefundene Modell bildete die Grundlage für alle weiteren oszillierenden Systemmodelle, die später entwickelt wurden. Lotkas Gleichungen bezogen sich allerdings auf kein reales chemisches System, wurde aber schon bald von Ökologen als geeignet entdeckt, ökologische Zyklen z.B. in Räuber-Beute-Systemen zu beschreiben. Der erste der Lotkas Modell dafür benutzte, war Vito Volterra, weshalb das von Lotka gefundene Modell meist Lotka-Volterra-Modell genannt wird. Das Lotka-Volterra-Modell, seine mathematische Auswertung unter Einbeziehung des Massenwirkungsgesetztes sowie seine Anwendbarkeit auf die Ökologie hatten zwar die Erforschung Dynamischer Systeme vorrangetrieben, jedoch stieß die Theorie oszillierender chemischer Systeme immer noch auf Widerstand in der Fachwelt, weil sie der klassischen Thermodynamik zu widersprechen schien.

Selbst 1920, als William C. Bray an der University of California, Berkeley die erste homogene oszillierende Reaktion beschrieb, waren die Zweifel noch enorm. Bray hatte festgestellt, dass bei de Zersetzung von Wasserstoffperoxid in Anwesenheit von Jodat sowohl die Konzentration des Jods in der Lösung als auch die Entstehungsrate des Sauerstoffs oszillierte. Diese Konzentrationsschwankung konnte durch Zugabe von Stärke, die mit Jod einen violetten Komplex bildet, gut sichtbar gemacht werden. Obwohl Bray und später sein Student Liebhafsky, der die Reaktion ebenfalls studierte, die Reaktion sorgfältig rührten und bei so niedrigen Temperaturen ablaufen ließen, dass die Bildungsgeschwindigkeit des Sauerstoffes zur Bläschenbildung nicht ausreichte, behaupteten die meisten Chemiker weiterhin, das Phänomen sei auf Inhomogenitäten, hervorgerufen durch Gasbläschen oder Staubpartikel zurückzuführen. Erst fast 50 Jahre später sollte u.a. von Noyes, der sich auch mit der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion beschäftigte, die Fachwelt überzeugen, dass es sich bei der Bray-Liebhafsky-Reaktion um eine echte, isotherme und homogene oszillierende Reaktion handelt.

Wie Bray so entdeckte auch Boris Pavlovich Belousov 1958 rein zufällig eine weitere oszillierende Reaktion. Belousov, der vor der russischen Revolution in Zürich Chemie studiert hatte, untersuchte seit 1950 am Labor des Gesundheitsministeriums der UdSSR für Biophysik den Krebs-Zyklus, bei dem Zitronensäure eine Intermediat ist. Als er versuchte, eine anorganische Reaktion als Analogon zum Krebs-Zyklus zu finden, mischte er Zitronensäure, Bromat und Cerium(IV)-Ionen, wobei er erwartete, die gelbe Farbe der Cerium(IV)-Ionen langsam verschwinden zu sehen, weil eine Oxidation der Cerium(IV)- zu Cerium(III)-Ionen zu erwarten war. Tatsächlich aber beobachtete er, dass die gelbliche Farbe der Lösung rhythmisch verblasste und wiederkehrte. Belousov untersuchte das Phänomen daraufhin gründlich, er studierte sowohl die Einflüsse von Umgebungsparametern als auch die der unterschiedlichen Anfangskonzentrationen und er beschrieb die Ausbildung von Wellenmustern in einem ungerührten, schmalen Glaszylinder. 1951 versuchte Belousov, ein Manuskript über die Ergebnisse seiner Forschung zu veröffentlichen, doch die wissenschaftlichen Journale hielten seine Entdeckung für unmöglich und hielten die Beweise Belousovs für unzureichend, obwohl dieser unter anderem die einzelnen Phasen fotografierte und einfache Rezepte für die Reaktion formulierte. Belousov forschte noch sechs weitere Jahre, jedoch gelang ihm keine Veröffentlichung, woraufhin er seine Versuche, die Redakteure der Fachzeitschriften zu überzeugen, aufgab. Belousov bewahrte allerdings seine Manuskripte, von denen einige an den Moskauer Universitäten in Umlauf gerieten. So kam es, dass 1961 ein Biophysikstudent der Moskauer Staats-Universität, Anatol Zhabotinsky, von Belousovs oszillierendem System erfuhr und es ebenfalls untersuchte, obwohl ihm kein Manuskript Belousovs, sondern nur das Originalrezept vorlag. Zhabotinsky ersetzte die Zitronensäure durch Malonsäure, um einen Niederschlag zu verhindern. Zhabotinsky sandte Belousov seine Manuskripte zu mit der Bitte, sich direkt zu treffen, was Belousov allerdings ablehnte, sodass es nie zu einem persönlichen Treffen der beiden Forscher kam. Vor 1968 erschienen einige russische Veröffentlichungen über die Reaktion, die unter dem Namen Belousov-Zhabotinsky-Reaktion (BZR) bekannt wurde, jedoch erschien keine englischsprachige Veröffentlichung, sodass die Errungenschaften in den Westen hätten gelangen können. Dies änderte sich mit der 1968 in Prag stattfindenden Konferenz über Biologische und Biochemische Oszillatoren, die viele Forscher ermunterte, sich mit der BZR, die Zhabotinski bei dieser Gelegenheit präsentierte, auseinanderzusetzen. Zhabotinsky untersuchte außerdem die zweidimensionale Musterbildung und Selbstorganisationsphänomene bei der BZ-Reaktion, indem er den Katalysator Cer durch Ferroin ersetzte und das Reaktionsgemisch in eine Petrischale gab. 1980, zehn Jahre nach Belousovs Tod, wurde ihm und Zhabotinsky der Lenin-Preis verliehen.

Auch die Theorie oszillierender Reaktionen machte enorme Fortschritte. Seit 1930 erforschten u.a. Ilya Prigogine, Lars Onsager die Thermodynamik gleichgewichtferner Systeme und stellten fest, dass, sofern die Entropie des Universums insgesamt abnahm, solche Systeme die Fähigkeit zur Selbstorganisation besitzen, d.h. ihre Entropie abnehmen kann, weil gewissermaßen die geringfügige Entropiezunahme, die im Falle der oszillierenden Reaktionen durch die Periodizität bei der Konzentration der Intermediate bedingt wird, durch die Entropiezunahme der Gesamtreaktion mehr als kompensiert wird. Prigogine prägte für solche Systeme den Begriff „dissipativ“. Dieses Wort stammt von lat. „dissipare“, was verteilen bedeutet, und meint, dass ein System, in dem die Entropie abnimmt, seine Energie auf seine Umgebung verteilen muss.

Prigogine schlug außerdem ein neues Modell, den Brüsselator, benannt nach Brüssel, wo er forschte, für chemische Reaktionen vor, der sehr viel besser zur Beschreibung chemischer Oszillationen geeignet war als das Lotka-Volterra Modell, da es Oszillationen nur bei bestimmten Systemparametern hervorrief. Prigogine betonte außerdem, dass oszillationsfähige chemische Systeme dem zweiten Gesetzt der Thermodynamik nicht mehr widersprächen, als diverse Periodizitäts- und Musterbildungerscheinungen in der Natur dies tun und sorgte dadurch für breite Akzeptanz seiner Theorie einer dissipativen Thermodynamik.

Erst durch Prigogines Arbeit über die Thermodynamik geichgewichtferner Systeme, für die ihm 1977 der Nobelpreis für Chemie verliehen wurde, setzte sich entgültig die Überzeugung durch, das homogene, isotherme chemische Reaktionen möglich waren.

Sowohl der Oregonator als auch das Lotka-Volterra Modell waren theoretische Modelle, die jedoch nicht zur Beschreibung einer bestimmte Reaktion dienten. Sie gaben keinerlei Aufschluss über die chemische Natur von Oszillationsreaktionen, sondern konnten ebenso gut auf ähnliche Schwankungen in anderen Systemen angewandt werden.

Die ersten, die den Mechanismus der BZR aufklärten, waren Richard Field und Richard Noyes, die beide an der Universität von Oregon beschäftigt waren, und Endre Körös, der um das Phänomen zu erforschen aus Budapest nach Amerika kam. Field, Körös und Noyes untersuchten das Reaktionssystem überwiegend potentiometrisch. Mit den so gewonnenen Informationen über die beteiligten Spezies und ihre Konzentrationen im Verlauf der Oszillation konnten sie einen achtzehn Schritte umfassenden Reaktionsmechanismus vorschlagen, der die BZR auch quantitativ gut beschrieb. Da die Computersysteme damals nicht besonders leistungsstark und die Gleichungen des vollen Mechanismus, der nun nach seinen Entdeckern FKN-Mechanismus genannt wurde, schlugen Field, Köros und Noyes außerdem ein auf drei variable Konzentrationen reduziertes Gleichungssystem vor, das Oregonator genannt wurde.

Weil der FKN-Mechanismus eindeutige chemische Erklärungen für das Auftreten von Oszillationen lieferte, ist es in erster Linie der Arbeit Fields, Körös und Noyes zu verdanken, dass heute chemische Oszillationserscheinungen, insbesondere die in homogenem Medium, nicht mehr angezweifelt werden.

Die einzigen chemischen Oszillationen, die bis dahin bekannt waren, waren die zufällig gefundene Belousov-Zhabotinsky- und die Bray-Reaktion, welche lediglich modifiziert wurden, und die Briggs-Rauscher-Reaktion, eine Art Kombination beider Reaktionen, die zu Demonstrationszwecken besonders gut geeignet war. Ferner waren mehrere biochemische Oszillatoren, darunter etwa Oszillationserscheinungen bei der Glykolyse.

Mitte der 70er Jahre begann man erstmals, auch systematisch nach oszillatonsfähigen Systemen zu suchen. Irving Epstein und seine Mitarbeiter suchte hierzu nach autokatalytischen Reaktionen, welche sie zu chemischen Oszillatoren umzugestallten vorhatten. Epsteins Antrag auf Wissenschaftsförderung wurde allerdings dreimal ohne Nennung der Gründe zurückgewiesen, was das Unternehmen erheblich verzögerte. Etwa zur gleichen Zeit begann man auch in chemischen Forschungslaboren Durchflussrührreaktoren zu benutzen, die in der Industrie schon lange bekannt waren. Epstein ließ nun autokatalytische Reaktionen in Durchflussreaktoren . In solchen Systemen war Bistabilität, Gleichgewichtsferne und Autokatalyse gewährleistet. Es dauerte daher nur wenige Wochen, bis es die erste systematisch konstruierte oszillierende Reaktion in einem CSTR, das Arsenit-Jodat-Chloridsystem, entdeckte.

Heute ist eine Vielzahl solcher Oszillierender Systeme im CSTR bekannt. Die Existenz oszillierender Reaktionen ist unumstritten und ihre Kinetik hat sich als Thema in der Physikalischen Chemie etabliert. Dennoch besteht, aufgrund der Komplexität ihrer Kinetik und wegen ihres Modellcharakters für noch kompliziertere biologische, ökologische oder auch verfahrenstechnische Erscheinungen, auf dem Gebiet chemischer Oszillatoren auch heute noch ein ausgeprägtes Forschungsinteresse.

# Footnotes

Übersetzung: Im Verlauf einer oszillierenden chemischen Reaktion müssen die Konzentrationen der Edukte ebenfalls abnehmen, die der Produkte zunehmen, aber die Konzentrationen der intermediären oder katalytischen Spezies vollführen Oszillationen, während die Umwandlung der Reaktanden dem Gleichgewicht zustrebt.

Durchflussrühreaktor

Das kinetische Verhalten darf nicht durch Diffusionsgradienten, thermische Effekte o.ä. beeinflusst werden.

Die eckigen Klammern stehen für die Konzentrationen bzw. Stoffmengen: c(X):=[X].

Eine solche Reaktion ist in diesem Fall nicht unwahrscheinlich, da sowohl Bromdioxid als auch Chlordioxid in relativ großen Konzentrationen im Gemisch enthalten sind.

Übersetzung: Es ist schwer eine andere Frage zu finden, mit der sich bereits im 19. Jahrhundert Chemiker beschäftigt haben und die immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet ist.